## Slide 1
사출성형 사출압
분석 서비스
김영진 & 주가성
01. 프로젝트 개요
02. 개발 환경 및 기술
03. 결과물
04. 의의 및 기대효과
개발 배경 및 목적
프로젝트 특징
의의 및 기대효과
사출압 해석 프로그램 사용 비용 및 시간 감소
최적의 압력을 실시간으로 계산하여 압력 유지비용 감소
사용데이터 추가로 다른 수지 사출압 학습 가능
개발 환경
운영 체제: Windows 10,
  Ubuntu 22.04
개발 언어: Python 3.10.12,
  Node.js 12.22.9
개발 도구: Colab, VScode
적용 기술 및 분석 흐름도
사출성형시 금형안에 수지가 채워진 후 변형을 방지하기 위해 일정한 압력을 유지해야 함.
보압을 설정하기 위해 사출조건(수지온도, 금형온도, 사출시간)에 따른 금형의 사출압 계산하는 모델 구축을 목표함.
모델 정확도 비교
ML,DL 모델을 사용해서 경험적으로 사출압을 예측
AWS 환경에서 node.js 로 구축한 웹을 통해 분석모델을 서비스
모델 경합을 통해 최적 모델 탐색
2. 웹서버 구축
AWS에서 인스턴스 생성 및 라이브러리 설치
Node.js 파일로 웹서버 구축
3. 분석 서버
DL학습 모델 Pickle 로드
분석 결과 FastAPI로 클라이언트 서버에서 POST 요청 받을 시 결과 데이터 전달
1. 코랩환경
사출 데이터로 ML 모델과 DL 모델로 학습 진행
정확도 비교 후 최종 DL모델 선정
모델 Pickle로 저장
4. 클라이언트 화면
분석 사출압 출력
Chart.js 사용하여 데이터 차트 생성
모델 | 정확도 | 모델 | 정확도
DecisionTree | 0.961 | Linear | 0.956
RandomForest | 0.956 | KNN | 0.899
SVM | 0.823 | ANN | 0.97
예측 결과 출력
* 정확도 : MAPE